# Рулоны и одноразовые упаковочные материалы для стерилизации

Медицинские упаковочные материалы для стерилизации предназначены для размещения изделий медицинского назначения перед стерилизацией и последующего сохранения стерильности этих изделий после стерилизации до использования по назначению. Указанные упаковочные материалы предназначены для однократного применения.

К медицинским стерилизационным упаковочным материалам предъявляют следующие требования:

- стерилизующий агент должен свободно проникнуть внутрь упаковки с изделиями и простерилизовать ее содержимое соответствующим методом

- полностью исключается возможность проникновения микроорганизмов в упаковку с изделиями после проведенной стерилизации

- должны выдерживать воздействие соответствующего стерилизующего агента, исключая возможность повреждения им упаковки, сохраняя внешний вид (кроме цвета индикаторов, нанесенных на упаковку)

- швы после стерилизации должны оставаться герметичными

- полностью исключается возможность проникновения внутрь упаковки с изделиями нежелательных субстанций с поверхности упаковки (клея, химического индикатора) во время стерилизации

- упаковка позволяет легко либо запечатать, либо заклеить содержимое

- позволяют безопасно манипулировать упакованными изделиями после стерилизации и извлекать содержимое упаковки без риска его вторичной контаминации микроорганизмами после стерилизации

Правила упаковывания изделий для последующей стерилизации:

- перед упаковыванием изделий упаковку осматривают, проверяя её целостность (не допускается использование поврежденных упаковок)

- для предотвращения повреждения упаковок колющими (например, иглы) и режущими (скальпели хирургические, ножницы и прочее) инструментами используют различные защитные приемы:

  - упаковывают изделия последовательно в две упаковки

  - обертывают рабочие части инструментов чистыми марлевыми или бумажными салфетками